## Slide 1: Teorie lékových forem cvičení
Měření povrchového napětí stalagmometrickou metodou
Mgr. Tomáš Bílik
F18197@vfu.cz

## Slide 2: Organizace
další vyučující:
  doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. (muselikj@vfu.cz)
  Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D. (pavlokovas@vfu.cz)
  PharmDr. Jan Elbl (elblj@vfu.cz)
  PharmDr. Jiří Zeman (zemanj@vfu.cz)
100% účast
nahrazování jen po přechozí domluvě s oběma vyučujícími
odevzdat protokoly svému vyučujícímu na následujícím cvičení
výpočty zaokrouhlovat na 4 platné číslice

## Slide 3
v rámci cvičení budete hodnotit různé lékové formy:
  1. cvičení – kapalné lékové formy
  2. cvičení – mukoadhezivní orální filmy
  3. cvičení – suspenze
farmaceuticky používané kapalné lékové formy:
  léčivé roztoky, kapky, kloktadla,
  aromatické vody, lihy,
  sirupy,
  výluhy z čerstvých rostlin a rostlinných drog

## Slide 4: Povrchové napětí
uvnitř kapaliny jsou soudržné síly, působící symetricky → jejich účinek se ruší
u povrchu kapaliny je nesymetrické působení, nerovnováha sil → vznik povrchového napětí
povrchové napětí σ (sigma) – podíl síly působící kolmo na jednotku délky v povrchu kapaliny
  σ = F/l [σ] = N . m-1
měrná povrchová energie ɣ (gamma) – práce potřebná na zvětšení povrchu kapaliny o jednotkovou plochu (o 1 m2)
  ɣ = dW/dS [ɣ] = J . m-2 = N . m . m-2 = N . m-1

## Slide 5: Povrchové napětí
tendence kapalin co nejvíce snížit svou plochu → vznik kapek (kulovitý tvar)
σ charakteristické pro danou látku → různá velikost kapek (př. různý obsah lihu)
polární rozpouštědla (vodíkové můstky) – vyšší σ než nepolární rozpouštědla
mísitelnost: kapaliny s podobným σ
vliv na stabilitu přípravku
vliv teploty (s rostoucí teplotou σ klesá) a povrchově aktivních látek (s jejich přídavkem σ klesá, př. tenzidy)

## Slide 6: Rozhraní kapalina – kapalina
rozprostírání jedné kapaliny na druhé
rozhoduje rovnováha sil povrchových napětí kapalin (σA, σB) a mezipovrchového napětí (σAB)
σA < σAB + σB rozprostírání nenastane (olej/voda)
σA > σAB + σB samovolné rozprostírání (ethanol/voda)

## Slide 7: Rozhraní kapalina – pevná látka
při styku kapaliny s povrchem pevné látky dochází ke smáčení, pokud je přilnavost kapaliny vyšší než soudržné síly kapaliny
příliš velké σ může ztížit proces smáčení
úhel smáčení – míra smáčivosti – vyplývá z rovnováhy soudržných sil (koheze) a přilnavých sil (adheze)
α > 90° špatná smáčivost
α < 90° dobrá smáčivost

## Slide 8: Kapilární jevy
důsledek smáčivosti
kapalina kapiláru smáčí – kapilární elevace – dutý (konkávní) meniskus
kapalina kapiláru nesmáčí – kapilární deprese – vypulký (konvexní) meniskus
př. voda
př. rtuť

## Slide 9: Metoda kapilární elevace
kapalina smáčí stěny kapiláry – známe h a r → vypočítáme σ
povrchová a tíhová síla kapaliny v rovnováze

## Slide 10: Odtrhávací metoda (torzní váhy)
měření síly F potřebné k vytažení tenkého drátku o délce l z fázového rozhraní kapalina – vzduch
drátek, destička, tvar očka
σ = F/l

## Slide 11: Stalagmometrie – kapková metoda
skleněná kapilára – při vytékání kapaliny se tvoří na spodním okraji kapka
těsně před odkápnutím kapky – rovnováha F =Fg
relativní metoda – srovnávací kapalina voda
stejná kapilára pro obě kapaliny, stejný poloměr zaškrcení kapky r
tabulky
stanovíme

## Slide 12: Stalagmometrie – kapková metoda
dvojice (trojice) – 1 protokol
vzorky č. 1, 2, 3 (skupina: 2 vzorky)
10% glycerol, čistý lihobenzín, zředěný lihobenzín
PROTOKOL – do příštího cvičení
výpočty: vzorec, dosazení, výsledek (jednotky!)
závěr: výsledky, srovnání metod, komentář

## Slide 13: Laboratorní cvičení – stalagmometrie
povrchové napětí v závislosti na teplotě (tabulka)
vážení na analytických vahách!
hustota vzorků i vody – pyknometricky
stalagmometr a pyknometr – proplach vzorkem a na konci cvičení lihobenzínem a etherem, vysušit fénem v digestoři
váženka – vysušit buničitou vatou
digestoř – odpadní lahve na org. rozpouštědla
čištěná voda – zásobníky
kontrola stolu (laborantky) a výsledků (vyučující)!

## Slide 14: Laboratorní cvičení – stalagmometrie
Metoda vážení kapek:
  odpočítání 100 kapek + stanovení m (analyt. váhy), 2 opakování → průměr
Metoda počítání kapek:
  počet kapek od horní rysky až do vyprázdnění stalagmometru
  2 opakování → průměr
  hustotu kapalin určit pyknometricky

## Slide 15: Laboratorní cvičení – pyknometrie
objem pyknometru je známý
m1….hmotnost pyknometru
m2….hmotnost pyknometru naplněného stavovanou kapalinou
V……objem pyknometru
návody: měrná hmotnost = hustota
pyknometr vždy vážíme se zátkou!

## Slide 16: Děkuji za pozornost!